## Slide 1: Broadband Competence Office Česká republika
Celostátní konference HSOÚ Pardubický kraj 2025
Obce
Kraje
MPO
ČTÚ
Operátoři
BCO
Bc. Michal Manhart
vedoucí BCO

## Slide 2: Zjednodušený přehled o struktuře sítě elektronických komunikací
https://mpo.gov.cz/cz/e-komunikace-a-posta/elektronicke-komunikace/koncepce-a- strategie/narodni-plan-rozvoje-s iti-nga/analyza-stavu-rozvoje-siti-nga-v-cr---252745/
Popis jednotlivých částí sítě:
Central Office – Centrální stanice je hlavní uzel Přístupové sítě. Jsou na něj připojeny jednotlivé Distribuční body, koncentruje jejich provoz do Přístupové sítě, napojující jednotlivé části Přístupové sítě do Přípojné části přístupové sítě.
Páteřní síť je síť koncentrující provoz z několika Přístupových sítí. Zajišťuje napojení těchto sítí na Peeringová centra, vlastní či cizí Datová centra a sítě ostatních Poskytovatelů
Přípojná část Přístupové sítě zajišťuje napojení/ konektivitu CO na Páteřní síť. Tato část může být i součástí tzv. Backhaulu
Distribuční bod (DP/DB), sdružovací bod v Přístupové síti, propojuje nebo koncentruje jednotlivé části konektivity na cestě ke koncovému bodu sítě. DP může být jak aktivní, tak pasivní
Přístupová síť, je síť koncentrující provoz účastníků či oblastí a zajišťuje jejich napojení prostřednictvím DP a CO na Páteřní síť. V přístupové části sítě může být za sebou několik Distribučních bodů tzv. DP. Součástí Přístupové sítě jsou veškeré technologie až pro předávací rozhraní Účastníkovi (Její součástí jsou i vnitřní rozvody BAN – Building Access Network – Přístupová síť v domě). V této části se budují tzv účastnické přípojky, které jsou vždy zakončeny buď koncovým bodem sítě.
Přístupový bod budovy, připojení adresního místa / objektu definující dostupnost objektu z pohledu sítí elektronických komunikací. V rámci objektu následně pokračuje síť tzv. BAN (Building Access Network) vnitřními rozvody budovy, které jsou součástí Přístupové sítě
Koncový bod sítě, místo předání služby Účastníkovi. Může být aktivním i pasivním rozhraním a může splývat s tzv. UNI Point of Presence je uzel sítě, ve kterém je umístěna přenosová technologie a rozhraní Páteřní sítě Poskytovatele.
PROČ O TOM MLUVÍ ?

## Slide 3: Výstavbový proces dnes – jak ho podat?
Stavba drobná § NSZ 283/2021Sb.
Stavba jednoduchá § NSZ 283/2021Sb.
Liniový zákon § LZ 416/2009Sb.
Stavba ostatní § NSZ 283/2021Sb.
Zákon o dráhách
Z. 266/1994 Sb.
Liniový zákon § 2i(6) LZ 416/2009Sb. a Z. 23/2025
Liniový zákon § 2i(1) LZ 416/2009Sb.

## Slide 4: GIA
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1309
ze dne 29. dubna 2024 o opatřeních ke snížení nákladů na budování gigabitových sítí elektronických komunikací, o změně nařízení (EU) 2015/2120 a o zrušení směrnice 2014/61 EU (nařízení o gigabitové infrastruktuře).
Notes: Zásada subsidiarity | Fakta a čísla o Evropské unii | Evropský parlament (europa.eu)
Zásada subsidiarity
Zásada subsidiarity, zakotvená ve Smlouvě o Evropské unii, vymezuje podmínky, za jakých má činnost Unie v rámci její nevýlučné pravomoci přednost před činností členských států.
Právní základ
Čl. 5 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii (SEU) a Protokol (č. 2) o používání zásad subsidiarity a proporcionality.
Cíle
Zásada subsidiarity a zásada proporcionality upravují výkon pravomocí Evropské unie. V oblastech, které nespadají do výlučné pravomoci EU, chrání zásada subsidiarity pravomoc členských států přijímat rozhodnutí a opatření a také opravňuje Unii jednat, nemůže-li být cílů zamýšlené činnosti „z důvodu jejího rozsahu či účinků“ uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, nýbrž jich může být lépe dosaženo na úrovni Unie. Začlenění této zásady do Smluv EU má v souladu se zásadou blízkosti, kterou dále stanovuje čl. 10 odst. 3 SEU, také za cíl přenést výkon pravomoci na úroveň, která je co nejblíže občanům.

## Slide 5: Základní členění sítí elektronických komunikací z pohledu dotační a povinné výstavby
 | Pevné sítě elektronických komunikací dle zákona č. 127/2005 Sb. | Mobilní sítě elektronických komunikací dle zákona č. 127/2005 Sb | Kdo
Neveřejné sítě elektronických komunikací (definice uvedena v Národním plánu rozvoje sítí VHCN) | 45.,46.,47. Výzva IROP Neveřejná síťová Infrastruktura | Demonstrativní aplikace sítí 5G pro chytrá města, obce a regiony | MMR
Veřejně dostupné sítě elektronických komunikací dle zákona č. 127/2005 Sb. | OPPIK II a IV. NPO OPTAK | NPO bílá místa NPO koridory | MPO
Ostatní závazky stavět |  | Aukce 5G Dokrývání bílých míst | ČTÚ

## Slide 6: Dotační / podporované oblasti
https://bcocz.maps.arcgis.com/apps/instant/sidebar/index.html?appid=b0a9566bbc624f2f873532176c5b9bf6

## Slide 7: Dotační / podporované oblasti
Projekty:
  Projekty mobilních sítí: MPO
  Projekty pevných sítí: MPO, seznam na stránkách BCO
Oblasti dokrývání mobilních sítí:
  Dokrývání mobilních sítí: ČTÚ, seznam a doplňkový seznam na stránkách ČTÚ
  Dokrývání železničních koridorů: MPO, seznam a vyhlášení na webu MPO (IX. výzva NPO)
Oblasti podpory z ... *
  I. výzvy OP TAK: MPO, seznam a podrobnosti na verejnakonultace.mpo.gov.cz
  III. výzvy NPO "5G Venkov": MPO, seznam a vyhlášení na webu MPO
  I. výzvy NPO: MPO, vyhlášení na webu MPO, seznam oblastí na verejnakonzultace.mpo.gov.cz
* v této mapě pouze jako neinteraktivní mapové vrstvy

## Slide 8: Dotační / podporované oblasti
Oblasti dokrývání mobilních sítí:
  III. výzvy NPO "5G Venkov a Železniční koridory

## Slide 9: Dotační / podporované oblasti
Dotační výzvy pevné sítě

## Slide 10: Dotační / podporované oblasti

## Slide 11: Dotační / podporované oblasti
https://bcocz.maps.arcgis.com/apps/instant/sidebar/index.html?appid=b0a9566bbc624f2f873532176c5b9bf6

## Slide 12: Mobilní pokrytí dokrývání
https://ctu.gov.cz/dokryvani-bilych-mist

## Slide 13: Mapa pokrytí
https://bcocz.maps.arcgis.com/apps/instant/sidebar/index.html?appid=b0a9566bbc624f2f873532176c5b9bf6

## Slide 14: Komunikace je základ
https://bcocz.maps.arcgis.com/apps/instant/sidebar/index.html?appid=b0a9566bbc624f2f873532176c5b9bf6
https://konice-pv-ol.infos.cz/

## Slide 15: Mapa pokrytí
https://bcocz.maps.arcgis.com/apps/instant/sidebar/index.html?appid=b0a9566bbc624f2f873532176c5b9bf6

## Slide 16: Veřená konzultace -
https://bcocz.maps.arcgis.com/apps/instant/sidebar/index.html?appid=b0a9566bbc624f2f873532176c5b9bf6

## Slide 17: Veřená konzultace -
https://bcocz.maps.arcgis.com/apps/instant/sidebar/index.html?appid=b0a9566bbc624f2f873532176c5b9bf6

## Slide 18: Kritéria, která musí síť splňovat, aby mohla být považována za „síť s velmi vysokou kapacitou“
Pojem „síť s velmi vysokou kapacitou“ je již definován v Kodexu (viz kapitolu 2) a kritéria uvedená v této kapitole se řídí touto definicí.
  Kritéria 1 a 2 níže vyplývají přímo z první části definice,
  zatímco kritéria 3 a 4 níže vycházejí z druhé části definice a využívají údaje sebrané od provozovatelů sítí (viz kapitolu 4).
Kritérium 1: Jakákoli síť zajišťující pevné připojení s optickým vláknem zavedeným minimálně až do budovy s více bytovými jednotkami.
Kritérium 2: Jakákoli síť zajišťující bezdrátové připojení s optickým vláknem přivedeným
minimálně až k základnové stanici.
Toto kritérium je splněno například v případě
Fibre to the Building – "FTTB"
Fibre to the Home – "FTTH".
Toto kritérium je splněno například v případě:
mobilních sítí s optickým rozvodem až k základnové stanici
veřejné sítě WLAN – s optickým rozvodem až k přístupovému bodu.

## Slide 19: Jak je to s pokrytím území? Analýza…
Volby operátora
Dostupné technologie
Dostupné služby na kmitočtech-pásmech
Analýza dostupnosti mobilní služby
Jak mám nastaven telefon?
Umí co chci?

## Slide 20: Jak je to s pokrytím území?
Mobilní operátor
Technologie
Kmitočtová pásma
Ovlivňuje rychlost datové služby
Hlasové volání
x nativní v mob síti
x VoLTE
x Vo5G
x VoWiFi
Služby
x Hlasové
x SMS nativní
x SMS RCS
x Data (LTE a 5G)
Způsob analýzy pokrytí
x matematický model dle param. vysílačů
x měření na místě
Dostupnost tísňových volání
x 112
x 150+155+158
Ne všechny typy mobilních telefonů mají umí všechny
x technologie
x frekvencí
x hlasové služby
x citlivostí
Využití mobilní sítě
x Mobilní služba
x Datová služby v pevném místě s využitím mobilní technologie
Typ pokrytí
x Indoor
x Outdoor
v rukou uživatele

## Slide 21: Mobilní pokrytí - Jak jsme na tom? kraj: xxxxxxx , okres: xxxxx.
Samosprávami identifikováno
63 lokalit se špatným pokrytím
30 lokalit již má řešení
33 lokalit nutná detailní analýza
Zahájení procesu dle metodiky ČTU
17 lokalit již zahrnuto do plánu pokrytí
7 místních částí v možném dosahu z lokality plánovaného vysílače
6 lokalit již pokryto, dle měření ČTU
Zařazení do plánu měření na místě
Detailní měření na místě dle metodiky ČTU a BEREC
Projednání s operátory
Vlastní výstavba operátorem
Vlastní výstavba operátorem ve spolupráci se samosprávami
Zavedení do plánu povinných staveb
Zahájení procesu dle metodiky ČTU
Zařazení do plánu měření na místě
Detailní měření na místě dle metodiky ČTU a BEREC
Projednání s operátory

## Slide 22
Podnikání přeje připraveným

## Slide 23: Děkujeme za pozornost Důležité odkazy: https://www.bconetwork.cz https://www.verejnakonzultace.cz https://www.mapainternetu.cz/ -> vportal.ctu.gov.cz https://www.fotimstavbu.cz/ https://apps.bconetwork.cz/vecnabremena/ https://www.bcocz.cz
Broadband Competence Office Česká republika
Na Františku 32, Praha 1, PSČ 110 15